ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хлор 50 таблетки

Артикул 0504

Хлорный препарат в таблетках для дезинфекции и ударного хлорирования воды в бассейнах

Приготовлен с использованием трихлоризоциануровой кислоты, >50% активного хлора

Свойства:

·	Стабилизированные хлорные таблетки

·	рН нейтральны

·	Растворяется быстро и без остатка

·	Пригоден для жёсткой воды, лучей и тепла

Применение:

Для первичной обработки необходимо 4-5 таблеток на 10 м3 воды

Для продолжительного хлорирования необходимо 2-3 таблетки каждые 3-6 дней.

Дозирование следует осуществлять посредством плавающей капсулы  или скиммера. Не кидать таблетки   в   бассейн   (опасность   обесцвечивания   материалов)!   Обработку   целесообразнее проводить по вечерам после корректировки уровня рН.

Идеальный уровень хлора:     0,6-1,0

Идеальный уровень рН:	7,0-7,4

| Цель применения | Дозировка на 10 м3 воды |
| --- | --- |
| Длительная дезинфекция | 2-3 таблетки каждые 3-6 дней |
| Первичная обработка | 4-5 таблеток |

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами! При смеси с другими хлорными продуктами опасность выделения ядовитых газов и взрыва!