ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хлор 90 таблетки

Артикул 0503

Хлорные таблетки для длительной дезинфекции воды в бассейне

Приготовлено с использованием трихлоризоциануровой кислоты, более 90% активного хлора.

Область применения: средство для дезинфекции воды в бассейнах объёмом менее 20м3

Свойства:

·	20-граммовые таблетки, пригодные для воды любой жёсткости

·	Растворяется очень медленно

·	рН нейтральный

·	Стабилизирован от скоротечного распада

Применение

Для первичной обработки требуется 2-3 таблетки на 10м3 воды.

Для длительной дезинфекции необходимо каждые 4-6 дней по 1-2 таблетки (в зависимости от

интенсивности использования бассейна, температуры, осадков) на 10 м3 воды. Ударную обработку застоявшейся воды следует проводить посредством Хлор-50-таблеток или гранулированного хлора.

Дозирование следует осуществлять посредством плавающей капсулы или скиммера. Не кидать. Таблетки в бассейн (опасность обесцвечивания материалов)!

Идеальный уровень хлора:    0,6-1,0

Идеальный уровень рН:        7,0-7,4

| Цель применения | Дозировка на 10 м3 воды |
| --- | --- |
| Первичная обработка | 2-3 таблетки |
| Длительная дезинфекция | 1-2 таблетки |

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя ! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами! При смеси с другими хлорными продуктами опасность выделения ядовитых газов и взрыва!