ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хлор жидкий

Артикул 0586

Хлорный раствор для дезинфекции воды в бассейнах при помощи дозирующей системы

Приготовлен с использованием гипохлорита натрия, 12-15% активного хлора

Свойства

·	Стабилизированный раствор хлора

·	Существенно повышает уровень рН

·	Не образует корки и налётов в кранах и трубопроводе

·	Экономичен и прост в применении

·	Дозирование непосредственно из тары

·	Соответствует стандартам DIN 19643

Применение:

Применяется   для   длительной   дезинфекции    неразбавленным    непосредственно    из    канистры

Дозировка    определяется    интенсивностью    использования    бассейна    и    показателем    хлора

Оптимальная дозировка осуществляется в автоматическом режиме дозирующего и измерительного

оборудования для хлора и рН.

Идеальный уровень хлора:     0,6-1,0

Идеальный уровень рН:	7,0-7,4

Рекомендации:

Для ручной обработки целесообразнее использовать Хлор гранулированный или Хлор 50 таблетки

(Гранулят растворить в ведре с водой, добавляя препарат в воду, не наоборот! Затем вылить в

бассейн). При использовании жидкого хлора вручную существует опасность повреждения кожи и

одежды.

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от солнца месте Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 2года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами! При смеси с другими хлорными продуктами опасность выделения ядовитых газов и взрыва!