ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

рН-Плюс гранулированный

Артикул 0802

Повышает уровень рН воды в бассейне. Идеальный уровень рН 7,0-7,4

На основе карбоната натрия

Область применения:

Коррекция уровня рН в воде бассейна

Свойства:

·	Растворяется быстро и без остатка

·	Без содержания хлоридов

·	В сухом состоянии долго хранится

·	Пригоден как для ручного, так и для автоматического дозирования

Применение

Перед применением растворить рН-Плюс в воде, добавляя препарат в воду, не наоборот ! В зависимости величины отклонения уровня рН от идеального постепенно добавлять разбавленный препарат вдоль бортиков бассейна, периодически измеряя уровень рН. Не наливать вблизи металлических предметов. Хранить плотно закрытым.

Идеальный уровень хлора: 0,6 -1,0

Идеальный уровень рН:     7,0 - 7,4

Внимание: Передозировка препарата ведёт к коррозии металла и повреждению кафельных швов.

| Цель применения | Дозировка на 10 м3 воды |
| --- | --- |
| Коррекция уровня рН на 0,2 | 100 г гранул в жёсткой воде дозу увеличить в мягкой воде дозу уменьшить |

Предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя ! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!