ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флок жидкий

Артикул 0901

Флокулянт для истощения и удаления взвешенных частиц в воде бассейна

Приготовлен с использованием гидроксихлорида алюминия.

Область применения: для флокулятивной чистки общественных и частных бассейнов а также для коммунальных и промышленных   сточных   вод,   пригодный   для   ручного и автоматического дозирования

Свойства

·	эффективен в широком спектре рН, также в нейтральном

·	 готов к применению без разбавления

·	пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования

·	действует быстро и эффективно

·	 нe образует инкрустации и налетов в кранах и трубопроводе, так как не содержит ИОНОВ

Применение

Для частных бассейнов: для повышения эффективности песчаного фильтра при включенном

насосе медленно налить Флокфикс в скиммер из расчета 50-100мл на 10 м  воды. Через 2-3 дня

Фильтр следует промыть. Для продолжительной коагуляции пропитать губку препаратом из расчета

50-100мл на 10 м3 воды и положить ее в скиммер.

Дозирование вручную осуществляется путем медленного вливания разбавленного флокулянта вдоль

бортиков бассейна Разбавленный препарат необходимо использовать в течение недели

Для общественных бассейнов, установить дозирующее оборудование на 0.5-1 0 г/м3

| Цель применения | Дозировка |
| --- | --- |
| Частный бассейн | 50-100мл /10м3 |
| Общественный бассейн | Система 0,5-1.0 г/м3 |

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от солнца месте. Хранить, в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 2 года Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!