ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блаусан

Артикул 0602

Альгицид против водорослей, бактерий и грибков в бассейне

Приготовлен с использованием четвертичных аммониевых соединений

Свойства

абсолютно не пенящийся препарат, применимый как для водных аттракционов, так и для гидромассажных ванн

·	без содержания  тяжёлых металлов

·	рН нейтральный, совместим со всеми хлорными продуктами

·	устойчив к высоким температурам и солнечным лучам

·	обладает длительным эффектом

·	в рабочей концентрации без запаха и вкуса

Применение

После чистки бассейна, перед его наполнением следует нанести 1%-ый раствор Блаусан на стены, пол, и особенно на швы и углы бассейна для уничтожения ещё сохранившихся и уже появившихся спор грибков и водорослей. Для первичной обработки необходимо 80-100 мл препарата на 10 м3 воды. Затем каждые две недели добавлять по 80-100мл альгицида на 10 м3 воды. При высокой интенсивности использования бассейна, а так же при высоких температурах дозу следует увеличить на 10-20%.

Для ударной обработки необходимо 600мл препарата на 10 м3 воды.

Альгицид наливать медленно вдоль бортиков бассейна.

| Цель применения | Дозировка на 10 м3 воды |
| --- | --- |
| Ударная обработка | 500-600мл |
| Длительная обработка | 80-100мл (каждые 14 дней) |

Первичная обработка

80-100мл

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от солнца месте Храните в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0°С. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя. Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!